## Slide 1: Conceptos básicos
Febrero 2013

## Slide 2: Instrucción
Es una operación que el procesador puede cumplir. Las instrucciones son almacenadas en la memoria principal, esperando a ser atendidas por el procesador.
Las instrucciones están compuestas por:
  El código de operación (acción que el procesador debe ejecutar)
  El código operando (parámetros de la acción)

## Slide 3: Tipos de instrucción
Acceso a Memoria
  Acceso a la memoria o transferencia de información entre registros.
Operaciones Aritméticas
  Operaciones tales como suma, resta, división o multiplicación.
Operaciones Lógicas
  Operaciones como Y, O, NO, NO EXCLUSIVO, etc.
Control
  Controles de secuencia, conexiones condicionales, etc.

## Slide 4: Código de operación u opcode
Porción de una instrucción de lenguaje máquina que especifica la operación a ser realizada.
MOV es un código de operación que es formada por una lista de argumentos.

## Slide 5: Ejemplo de código de operación
Instrucción:
MOV AL, 55h ; Copiar al registro bajo AL 55h (21 decimal)
Código máquina
B055
Código máquina en binario
10111000 0101010100000000 ; MOV AX, 0055h
10110100 01010101 ; MOV AH, 55h
10110 000 01010101; MOV AL, 55h
MOV
Registro AL
55 en binario

## Slide 6: Conjunto de instrucciones
Especificación detallada de instrucciones que un CPU puede ejecutar.
Tiene aspectos del procesador que son visibles a un programador.
Incluye:
    Arquitectura de memoria
    Interrupciones
    Tipos de datos nativos
    Instrucciones
    Registros

## Slide 7: Ejemplo de conjunto de instrucciones (8088)
Aritmética
  ADC, ADD, DIV, IDIV, IMUL, MUL, SBB, SUB
Lógica
  AND, NEG, NOT, OR, TEST, XOR
Transferencia
  MOV, MOVS (MOVSB) (MOVSW)
Carga
  LODS (LODSB) (LODSW), LAHF, LDS, LEA, LES

## Slide 8: Ejemplo de conjunto de instrucciones (8088)
Salto
  JA (JNBE), JAE (JNB) (JNC), JB (JNAE) (JC), JBE (JNA), JCXZ, JE (JZ), JG (JNLE), JGE (JNL), JL (JNGE), JLE (JNG), JMP, JNE (JNZ), JNO, JNP (JPO), JNS, JO, JP (JPE), IS
Loop
  LOOP, LOOPE (LOOPZ), LOOPNE (LOOPNZ)
Stack
  POP, POPF, PUSH, PUSHF

## Slide 9: Ejemplo de conjunto de instrucciones (8088)
Conteo
  DEC, INC
Comparación
  CMP, CMPS (CMPSB) (CMPSW)
Bandera:
  CLC, CLD, CLI, CMC, STC, STD, STI

## Slide 10: ¿Por qué aprender a programar en lenguaje ensamblador?
Entender la interacción del hardware y software.
Escribir un driver para un dispositivo muchas veces resulta más sencillo escribirlo en un lenguaje de este tipo.

## Slide 11: Términos
Bit – Un dígito del sistema binario.
Byte – 8 dígitos
Nibble – 4 dígitos
Investigar:
  Page (página)
  Word (Palabra)

## Slide 12: ¿Por qué aprender a programar en lenguaje ensamblador?
Una vez que se aprende el lenguaje ensamblador, es sencillo comprender otros.

## Slide 13: Ensamblador
Es un programa que “traduce programas” escritos en lenguaje ensamblador en instrucciones en lenguaje máquina.
Guarda estrecha relación con la arquitectura del hardware.
  MOV AX, 0001 => B801000

## Slide 14: Lenguaje ensamblador
Hace referencia directamente con el hardware (AX, BX).
Tiende a ser específico de un circuito integrado.
La sintaxis del lenguaje es diferente de la que se utiliza para dar instrucciones al procesador.

## Slide 15: Lenguaje ensamblador
Las instrucciones no ejecutables que se emplean para estructurar el código fuente toman forma de pseudo-operaciones.
El ensamblador divide la memoria del programa.

## Slide 16: CPU
En el CPU se conectan circuitos electrónicos de memoria de propósito general para formar registros.
Los registros en la sintaxis del lenguaje ensamblador tienen distintos nombres.

## Slide 17: Microprocesador

## Slide 18: Registros
Propósito general.
Especiales, índices, apuntadores de pila, apuntador de instrucción.
Banderas

## Slide 19: Registros de 16 bits
Registros | Descripción
AX (AH,AL) | Registro acumulador
BX (BH,BL) | Registro base
CX (CH, CL) | Registro para conteo
DX (DH, DL) | Registro de datos
SP | Registro apuntador del stack
BP | Registro apuntador de base
SI | Registro índice del destino
CS | Registro del segmento de código
DS | Registro del segmento de datos
SS | Registro del segmento del stack
ES | Registro de segmento extra
IP | Apuntador de instrucciones
SF | Registro de estado de banderas

## Slide 20: Registros de banderas
Registros | Descripción
CF | Bandera de acarreo.
PF | Bandera paridad, es 1 si el resultado de una operación de datos tiene un número par de bits iguales 1.
AF | Bandera de acarreo auxiliar.
ZF | Bandera activada si una operación es 0
SF | Bandera del signo, se activa si la operación es negativa.
TF | Bandera de trampa. Si la bandera se activa el 8086 ejecuta sólo una instrucción a la vez.
IF | El 8088 atenderá las interrupciones sólo cuando este se encuentre activo.
DF | Cuando es activada, los registros de índice hay decremento.
OF | Sobreflujo generado por una operación mayor que el máximo valor posible de representar.

## Slide 21: Direccionamiento a memoria
Las direcciones están divididas en dos componentes:
  Segmento y desplazamiento (offset).

## Slide 22: Canales de comunicación
Bus
Vía de comunicación entre los distintos componentes de una computadora.

## Slide 23: Bus paralelo
Los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas (funciones fijas).
Líneas:
  Bus de datos
    Encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación.
  Bus de dirección
    Direccionar datos a su origen o destino
  Bus de control
    Envía señales de arbitraje entre los dispositivos
Bus del procesador, los buses de discos duros, tarjetas de expansión y de vídeo, hasta las impresoras.

## Slide 24: Bus serial
Actualmente existe una tendencia hacia este tipo de bus.
Los datos son enviados, bit a bit y se reconstruyen por medio de software.
Está formado por pocos conductores.
Existen buses para discos duros, tarjetas de expansión y procesadores.

## Slide 25: Paralelo vs Serial
Paralelo
  Mayor velocidad
  Mayor simplicidad
Serial
  Menor número de líneas
  Menor costo (cuando las distancias aumentan)

## Slide 26: Segmentos y desplazamientos
Un segmento es un área continua de memoria que puede tener una longitud de 64K-byes o mayor.
El segmento debe comenzar con una localidad de memoria cuya dirección sea límite de 16 bytes (párrafo).
La dirección de inicio de un segmento define su localización.

## Slide 27: Segmentos
El ensamblador permite que un programa en ejecución haga uso hasta de cuatro tipos de segmentos.
  Código
  Datos
  Pila
  Uno más de datos o segmento extra de código.

## Slide 28: Tarea Modos de operación del procesador (Real, protegido y de administración)

## Slide 29: Programas requeridos
Editor
MASM
ASM
LINK
DEBUG

## Slide 30: Mnemónico
Un mnemónico es una palabra que sustituye a un código de operación (lenguaje de máquina).
Ejemplo:
  MOV
  El procesador no entiende la palabra, se tiene que hacer una traducción a código objeto.

## Slide 31: Formatos de instrucciones
[etiqueta] mnemónico de la instrucción [operando] [;comentario]
MOV AX, AX
SUB AX,AX
Formato de la instrucción substraer es:
SUB Destino, fuente
El contenido de AX (fuente) se resta de sí mismo (destino) y el resultado (cero) se guarda en AX.

## Slide 32: Estructura de un programa en ensamblador
Con un macroensamblador es posible procesar hasta cuatro tipos de segmentos.
El programa requiere al menos de dos segmentos:
  El de código
  El de pila

## Slide 33: Instrucciones
ADD
SUB
JMP
MOV

## Slide 34: Actividad
Preparar una exposición con los siguientes temas:
    Registros de propósito general
    Registros de segmento
    Registro de puntero
    Registros de banderas o estados

## Slide 35: Código
  .MODEL SMALL ;Modelo de memoria
  .DATA
  Texto DB ‘ 1’, 0Dh, 0Ah, '$‘
  Texto1 DB ‘ 123’, 0Dh, 0Ah, '$'
  Texto2 DB ‘12345’, 0Dh, 0Ah, '$'
  .STACK
  .CODE
  Programa:
  MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV AX,4C00H ; Función para finalizar el programa
    INT 21H
  END Programa

## Slide 36: Modelos de memoria
TINY.- Exclusivo de programas .COM, los cuales tienen sus datos, código y pila en un segmento.
SMALL.- Exige que el código quepa en un segmento de 64K y los datos en otro segmento de 64K.
La directiva .MODEL genera automáticamente las asociaciones necesarias para los segmentos.

## Slide 37: Tarea
Modelos de memoria:
  MEDIUM, COMPACT, LARGE
Investigar las directivas:
  ASSUME
  SEGMENT
  OFFSET