## Slide 1: Modos de operación del procesador
Febrero 2013

## Slide 2: Modos de operación
  Real
    Caracterizado por 20 bits de espacio de direcciones segmentado (1 MB de memoria).
    Acceso directo del software a las rutinas del BIOS y el hardware periférico.
    No tiene conceptos de protección de memoria o multitarea

## Slide 3: Modos de operación
  Protegido
    CPUs x86 de la serie 80286 y posteriores.
    Diseñado para soportar multitareas.
    Incluye protección de memoria y soporte de memoria virtual.
    Mayor estabilidad del sistema.
    Conmutación de tareas.
    Sistemas operativos x86 modernos:
      GNU / Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.
      Microsoft Windows 3.0 (También en Real) y posteriores.

## Slide 4: Modos de operación
  Virtual
    Microprocesadores 80386 y posteriores
    Llamado también modo real virtual
    Permite la ejecución de aplicaciones de modo real que violan las reglas de un sistema operativo de modo protegido
    Usado para ejecutar programas DOS en Microsoft Windows/386, Windows 3.x, Windows 95,Windows 98, Windows Me